Forslag til Servicebetingelser

Den kursiv-markerede tekst skal fremgå af dine betingelser for serviceabonnement:

Der foretages årligt hovedeftersyn af oliefyringsanlægget omfattende:

- motor, blæser, forfilter, oliepumpe, dyse, tændtransformer, højspændingskabler, elektroder,

m.m. efterses, renses og kontrolleres.

- automatik bestående af kontrolkasse, flammesikring, og termostater kontrolleres og afprøves.

- der foretages målinger til bedømmelse af anlæggets effektivitet og forureningsgrad og    Oliebrænderen indreguleres.

- oliekedlen renses efter aftale med ejer/bruger.

Reservedele og yderligere leveres til dagspriser.

Der udarbejdes servicerapport i forbindelse med hovedeftersyn eller servicebesøg med angivelse

af det udførte arbejde, samt eventuelle bemærkninger. Endvidere skal der angives måleresultater

for forbrændingsanalyser ved hovedeftersyn eller ved reparation af olie og/eller luftveje.

Ved det årlige serviceeftersyn opnås ifølge Energistyrelsen en energibesparelse på gennemsnitligt 625 kWh. Der ydes i den anledning et energisparetilskud, som fratrækkes på din faktura. Ved udbetaling af tilskuddet overgår retten til at indberette energibesparelsen til Oliebranchens Energisparepulje via OR, og energibesparelsen kan derfor ikke overdrages til andet energiselskab

Nedenstående tekst skal fremgå af din faktura til den kunde der modtager tilskud:

Ved udbetaling af det anførte tilskud overgår retten til at indberette energibesparelsen til Oliebranchens Energisparepulje via OR, og energibesparelsen kan derfor ikke overdrages til andet energiselskab

Krav om tilgængelighed:

Bemærk: Det skal kunne dokumenteres, at der er tilgængelige abonnementsvilkår, der som minimum omfatter ovenstående betingelser, som er gældende på tidspunktet for udførelse af serviceeftersynet. Det kan for eksempel være på din hjemmeside.

KravTilServicebetingelser2017.doc